На правах рукописи

Трахунова Ирина Александровна

Повышение эффективности анаэробной переработки органических отходов

в метантенке с гидравлическим перемешиванием

на основе численного эксперимента

05.20.01 – технологии и средства механизации

сельского хозяйства

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Москва - 2014

Работа выполнена в Исследовательском центре проблем энергетики Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Казанского научного центра Российской академии наук

| Научный руководитель: | доктор технических наук, профессор Вачагина Екатерина Константиновна |
| --- | --- |

| Официальные оппоненты: | Осмонов Орозмамат Мамасалиевич, доктор технических наук, ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева, профессор кафедры теплотехники, гидравлики и энергообеспечения предприятий |
| --- | --- |
|  | Шулаев Максим Вячеславович, доктор технических наук, ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследовательский технологический университет, профессор кафедра химической кибернетики |
| Ведущая организация: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный аграрный университет |

Защита состоится «30» сентября 2014г в _____ часов на заседании диссертационного совета Д 006.037.01, созданного на базе Государственного научного учреждения Всероссийского научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства по адресу: 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский проезд, д.2.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Всероссийского научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства.

Автореферат разослан                                 2014г.

| Ученый секретарь диссертационного совета, |  | Некрасов Алексей Иосифович |
| --- | --- | --- |

## ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ(

Актуальность работы. Количество органических отходов разных отраслей народного хозяйства РФ составляет более 390 млн. т в год, из которых отходы сельскохозяйственного производства составляют 250 млн. т. В большинстве стран мира биогазовые технологии стали стандартом переработки биоотходов с целью получения дополнительных сырьевых и энергетических ресурсов.

Главной причиной ограниченного применения биогазовых технологий в России являются большие энергозатраты на технологические нужды оборудования, при этом следует отметить, что основные энергетические потери возникают в метантенке. Интенсификация процесса метанового брожения может осуществляться микробиологическими или конструктивно-технологическими методами. Перемешивание является ключевым способом повышения эффективности работы биогазовой установки. Согласно ГОСТ Р 53790-2010, оптимальное перемешивание субстрата в метантенке увеличивает выход биогаза на 50 %. Результаты экспериментальных исследований промышленных аппаратов метанового брожения показали, что недостаточное перемешивание снижает эффективный объем метантенка на 70 % и является основной причиной отказа оборудования.

Применение системы гидравлического перемешивания позволяет поддерживать наиболее благоприятные гидродинамические и температурные условия для жизнедеятельности метаногенного сообщества бактерий на протяжении всего технологического процесса.

В связи с этим, возникает задача разработки системы гидравлического перемешивания, ориентированной на совершенствование технологического процесса с позиций энерго- и ресурсосбережения.

В литературе крайне мало математических моделей процессов гидродинамики и массопереноса в метантенках, что объясняется малой изученностью физических аспектов процессов производства биогаза и сложностью моделирования. Кроме того, оценка качества процесса перемешивания на основании этих моделей затруднена. Из этого вытекает необходимость разработки математической модели процессов гидродинамики и массопереноса в метантенках с системой гидравлического перемешивания.

Целью работы является повышение эффективности анаэробной переработки органических отходов в метантенке путем совершенствования системы гидравлического перемешивания, на основании математического моделирования и исследования процессов гидродинамики и массопереноса.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

- Разработать математическую модель процесса гидравлического перемешивания органического субстрата для обоснования контролируемых и регулируемых параметров в метантенке биогазовой установки (БГУ) и провести численное исследование процесса гидравлического перемешивания в реакторе биогазовой установки.

- Провести экспериментальные исследования и определить зависимости коэффициента динамической вязкости свиного навоза от температуры, концентрации и скорости сдвига.

- Разработать модернизированный способ гидравлического перемешивания в метантенке биогазовой установки, обеспечивающий эффективность технологического процесса.

- Разработать и обосновать показатель качества перемешивания органического субстрата в метантенке, позволяющего прогнозировать выход биогаза.

- Провести численный эксперимент для определения эффективных контролируемых и регулируемых параметров модернизированной системы гидравлического перемешивания в метантенке БГУ.

- Провести тепловой и термодинамический анализ технологий метанового брожения с типовой и модернизированной системой гидравлического перемешивания.

Научная новизна выполненных исследований состоит в том, что:

- Предложена математическая модель процесса гидравлического перемешивания органического субстрата в метантенке БГУ на основе уравнений Навье-Стокса и массопереноса с соответствующими краевыми условиями, позволяющая обосновать контролируемые и регулируемые параметры метантенка БГУ.

- Предложен и обоснован модернизированный способ гидравлического перемешивания органического субстрата в метантенке БГУ, новизна которого подтверждена патентом (патент № 115350).

- Получены экспериментальные данные зависимости коэффициента динамической вязкости свиного навоза от температуры, концентрации и скорости сдвига, позволяющие численно определять контролируемые и регулируемые параметры метантенка БГУ.

- Предложен и обоснован показатель качества перемешивания органического субстрата в метантенке БГУ, позволяющий прогнозировать выход биогаза.

- Получены эффективные контролируемые и регулируемые параметры модернизированной системы гидравлического перемешивания в метантенке БГУ.

- Получены результаты теплового и термодинамического анализа технологии метанового брожения с типовой и модернизированной системой гидравлического перемешивания.

Практическая значимость работы состоит в том, что:

- Предложена математическая модель, позволяющая решать задачи модернизации биогазовых установок с гидравлическим перемешиванием. Использование данной модели позволяет определять эффективные конструктивные и режимные параметры метантенка: геометрические характеристики аппарата, вид перемешивания (струйное, циркуляционные трубы), внутренние конструктивные особенности (наличие перегородок).

- Получены основные эксплуатационные характеристики модернизированной системы гидравлического перемешивания в метантенке, которые позволяют определить время, эффективность и интенсивность процесса перемешивания для метантенков с различными геометрическими параметрами и гидродинамическими режимами;

- Полученные экспериментальные данные по вязкости органического субстрата могут быть использованы при проектировании устройств для хранения, транспортировки и переработки свиного навоза;

- Предложена установка анаэробной переработки органических отходов (патент № 115350, дата 27 апреля 2012г.).

Основные результаты, выносимые на защиту:

- Математическая модель процесса гидравлического перемешивания органического субстрата в метантенке БГУ на основе уравнений Навье-Стокса и массопереноса с соответствующими краевыми условиями, позволяющая обосновать контролируемые и регулируемые параметры метантенка БГУ.

- Показатель качества перемешивания органического субстрата в метантенке БГУ, позволяющий прогнозировать выход биогаза.

- Модернизированный способ гидравлического перемешивания органического субстрата в метантенке БГУ, обеспечивающий эффективное перемешивание и более глубокое протекание процесса анаэробного сбраживания, новизна которого подтверждена патентом (патент № 115350).

- Результаты численных исследований процесса гидравлического перемешивания в метантенке, позволяющие определять эффективные контролируемые и регулируемые параметры модернизированной системы гидравлического перемешивания в метантенке БГУ.

Личное участие. Результаты численных и экспериментальных исследований, их анализ и интерпретация, представленные в диссертации, получены при личном участии автора под руководством д.т.н. Вачагиной Е.К.

Реализация результатов исследования. Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (госконтракты №14.740.11.0518, №П560, №8196, №14.В37.21.0299); гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых и средств для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (МК-2323.2009.8).

Апробация работы. Основные положения работы изложены на следующих научно-практических конференциях: XVI международной научно-технической конференции студентов и аспирантов "Радиоэлектроника, электроника и энергетика" (Москва, 2011 г.); XVIII Школе-семинаре молодых ученых и специалистов под руководством академика А.И. Леонтьева «Проблемы газодинамики и тепломассообмена в новых энергетических технологиях» (Звенигород, Московская область, 2011г.); Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых «ЭВРИКА 2011» (Новочеркасск, 2011г.); XII Международной школе-конференции молодых ученых «Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики» (Новосибирск, 2012г.); Всероссийской конференции молодых учёных «Новые нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» (Новосибирск, 2013г.), 9-я Международная научно-техническая конференция «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве» (Москва, 2014 г.).

Публикации. По материалам диссертации опубликована 20 печатных работ, в том числе 8 статей в научных журналах, входящих в перечень ВАК и 1 патент на полезную модель РФ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. Объем работы составляет 122 страниц, 32 рисунка, 27 таблиц и 1 приложение. Список литературы включает 157 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность работы, определена цель и сформулированы задачи исследований, показана научная новизна и практическая значимость выполненной работы, определены положения, выносимые на защиту.

В первой главе представлен обзор по аппаратурному оформлению технологии производства биогаза и способам интенсификации процесса метанового брожения. Проведен анализ работ, посвященных конструктивному оформлению процесса гидравлического перемешивания в метантенках, описаны их недостатки и преимущества. Рассмотрены кинетические модели метаногенеза и математические модели процессов гидродинамики и теплообмена в аппаратах метанового брожения. Также обоснована необходимость дополнительных исследований реологических свойств органического субстрата (свиной навоз).

По результатам литературного обзора сформулирована цель и определены задачи диссертационной работы.

Во второй главе описана модернизированная система гидравлического перемешивания в метантенке, приведены математическая модель процесса гидравлического перемешивания в метантенке и результаты экспериментального исследования реологических свойств органического субстрата (свиной навоз).

Учитывая особенности процесса метанового брожения, предложена установка анаэробной переработки органических отходов с системой гидравлического перемешивания (патент на полезную модель № 115350), представленная на рис.1.

Отличительной особенностью установки является модернизированная система перемешивания. Перемешивание в метантенке осуществляется рециркуляцией субстрата через два подводящих и один отводящий патрубок. Биомасса под давлением подается через подводящий патрубок (6) в придонную область метантенка, препятствуя образованию осадка, и через подводящий патрубок (7) - на уровень зеркала жидкости, препятствуя формированию корки на свободной поверхности субстрата, а установка аксиально-лопаточного закручивателя на выходе патрубка (7) усиливает этот эффект.

Рис. 1. Установка анаэробной переработки органических отходов:

1- приемная емкость; 2- измельчитель; 3 – смеситель; 4 – теплообменник;

5 – система насосов; 6,7 - подводящие патрубки; 8 – метантенк; 9 - аксиально-лопаточный закручиватель;  10 - система с вакуум-насосом;  11 - система удаления шлама; 12 -  патрубок для выгрузки шлама с фланцем и вентилем

Наличие данного циркуляционного контура способствует лучшему перемешиванию органического субстрата в метантенке, а, следовательно, более глубокому протеканию процесса метанообразования.

Для описания процесса гидравлического перемешивания в метантенке была предложена математическая модель, основанная на уравнениях переноса механики сплошных сред. При построении приняты следующие допущения: гидродинамический режим циркуляции субстрата в метантенке турбулентный со сформировавшимся профилем скорости; рассматриваемая среда (органический субстрат) предполагается жидкостью с плотностью и коэффициентом эффективной вязкости, зависящими от концентрации и температуры; реологическое поведение среды ньютоновское; процесс перемешивания нестационарный; средняя концентрация в процессе перемешивания постоянна.

Математическая  модель имеет вид:

;			(1)

;				(2)

;		(3)

;		(4)

;					(5)

,				(6)

где - вектор ускорения свободного падения; t – время; - плотность органического субстрата; - вектор скорости;  - объемная доля (концентрация) дисперсной среды; Т - тензор напряжений; k – кинетическая энергия турбулентности;  - диссипация кинетической энергии турбулентности; «:» - свертка внутреннего произведения тензоров.

Уравнение состояния среды , где р - давление; I - единичный тензор; D - тензор скоростей деформаций, , верхний индекс Т – символ транспонирования.

Вязкость органического субстрата ,  - молекулярная вязкость; - турбулентная вязкость, . Эмпирические константы  модели турбулентности: , , , , .

При этом плотность смеси  определяется  плотностью фаз , где  – плотность несущей фазы;  – плотность дисперсной фазы.

Начальное распределение объемной концентрации при t=0 может быть записано в виде функции:

,				(7)

где  - высота слоя;  - параметр, характеризующий ширину аппроксимации высоты слоя ; - максимально возможная объемная концентрация дисперсной фазы. Граничные условия для концентрации: на входных  отверстиях ; на твердых и открытой границах резервуара , где n – нормаль к твердым и открытой границам; на выходе стабилизация концентрационных полей , где  - нормаль к границам.

Начальные гидродинамические условия: . Граничные условия для скорости: на твердых границах резервуара задаются условия прилипания жидкости ; на входных отверстиях задаются профили скорости, соответствующие сформировавшемуся профилю скорости ньютоновской жидкости в круглой трубе; на открытой  границе , где - давление газа,  - нормаль к поверхности субстрата; на выходе - условие стабилизации скорости  , где  – нормаль к границе,  соответствующей выходу.

При описании процессов, происходящих в метантенках при гидравлическом перемешивании необходимы исходные данные. Одним из ключевых параметров является коэффициент динамической вязкости.  Для определения коэффициента динамической вязкости субстрата использовался ротационный вискозиметр RM 100, работающий в соответствии с требованием стандартов ASTM/ISO 2555 (ГОСТ 25271), DIN/ISO 3219, ГОСТ 29226, ГОСТ 52249 (GMP). Исследование проводилось для свиного навоза с концентрацией сухого вещества от 6% до 12% в диапазоне температур от 10 оС до 60 оС и скорости сдвига 2,01 с-1÷304 с-1.

На рис. 2 приведены результаты измерений динамической вязкости свиного навоза в зависимости от температуры при концентрации сухого вещества (α) в растворе 6%.

Рис. 2. Зависимость коэффициента динамической вязкости субстрата от температуры (α=6%)

На рис. 3 приведены результаты измерений динамической вязкости свиного навоза с концентрацией сухого вещества в растворе 8%, 10%, 12%.

Рис. 3. Аппроксимирующие зависимости и экспериментальные данные

измерения динамической вязкости субстрата при Т=40оС

На основании экспериментальных данных, представленных на рис. 3., получена зависимость динамической вязкости от скорости сдвига γ, температуры Т и концентрации α:

.	(8)

Результаты проведенного эксперимента показали, что при концентрации сухого вещества в растворе менее 8%, субстрат является ньютоновской жидкостью.

В третьей главе представлены результаты численных исследований процессов перемешивания в метантенке. Расчеты проводились с использованием пакета моделирования COMSOL Multiphysics 3.5.

В работе рассмотрено две системы гидравлического перемешивания.

Типовая система. Рассмотрен метантенк с системой гидравлического перемешивания, представленный на рис.4а. Рециркуляция органического субстрата осуществляется с помощью внешнего циркуляционного контура, представляющего собой трубу с центробежным насосом, при этом подача органического субстрата осуществляется через боковую стенку в придонную область аппарата, а отвод из верхней части метантенка.

Модернизированная система. На основе описанного в патенте принципа работы биогазовой установки предложена новая конструкция метантенка с системой гидравлического перемешивания, представленной на рис.4б, при которой подача субстрата осуществляется через подводящий патрубок, расположенный в верхней части метантенка по центру аппарата, что препятствует формированию корки, а второй подводящий патрубок расположен в придонной области, препятствуя образованию осадка.

а) типовая система                             б) модернизированная система

Рис. 4.  Метантенк с системой гидравлического перемешивания: Н – высота; D – диаметр; h1 - расстояние от дна аппарата до центра нижнего подающего патрубка; h2 – расстояние от дна аппарата до центра верхнего отводящего патрубка

В качестве органического субстрата для численных расчетов был выбран свиной навоз с влажностью 94%. Численные исследования проводились для метантенков цилиндрической формы объемом 3 м3 с одинаковой мощностью, затрачиваемой на прокачку органического субстрата с размерами: диаметр D=1,6 м и высота Н=1,6 м; радиус циркуляционных труб RТ =0,05 м.

Различие в системах гидравлического перемешивания сказывается на характере распределения концентрации органического субстрата в метантенке.

Концентрационные поля, соответствующие распределению твердой фазы, определяются картиной гидродинамических полей в метантенке. На рис. 5а-5б представлена динамика изменения концентрационных полей для рассмотренных систем гидравлического перемешивания.

| z=0,1 | z=0,75 | z=1,5 |
| --- | --- | --- |

Рис. 5а. Динамика концентрационных полей для метантенка с типовой системой перемешивания:

1 – 0 с; 2 – 500 с; 3 – 1500 с; 4 – 2500 с

| z=0,1 | z=0,75 | z=1,5 |
| --- | --- | --- |

Рис. 5б. Динамика изменения концентрационных полей для метантенка с модернизированной системой перемешивания:

1 – 0 с; 2 – 500 с; 3 – 1500 с; 4 – 2500 с

Результаты численных исследований показывают что, с течением времени распределение дисперсной фазы становится более однородным во всех рассмотренных случаях. За представленный диапазон времени (t=42 мин) в метантенке с типовой системой перемешивания под влиянием циркуляционных потоков происходит повышение концентрации органического субстрата в пристенных областях метантенка, а в центральной части аппарата концентрация близка к нулю.  В метантенке с модернизированной системой перемешивания с течением времени распределение дисперсной фазы становится более однородным, чем при использовании типовой системы.

Для оценки качества перемешивания в метантенке предложен показатель качества перемешивания QM, учитывающий кинетику метаногенеза:

;					(9)

;		(10)

,			(11)

где  – среднее значение интенсивности выхода биогаза в метантенке, м3 биогаза/м3 субстрата в сутки;  – максимальное значение интенсивности выхода биогаза, м3 биогаза/м3 субстрата в сутки; В0 – предельный выход биогаза из единицы органического вещества, м3/кг; HRT – время гидравлического удержания субстрата, сут; K – кинетический коэффициент, ; μmax - максимальная скорость роста микроорганизмов, 1/сут, ; Т – температура, 0С; W - объем метантенка, м3; α (x, y, z, t) – объемная концентрация в каждой точке объема метантенка, 1/м3; K(α1) – кинетический коэффициент при оптимальном значении объемной концентрации;  α1 - оптимальная объемная концентрация, 1/м3, ρ(α) - плотность субстрата, кг/м3; x, y, z – декартовы координаты; t – время, с.

Максимально возможное значение показателя качества перемешивания QM равно единице, что соответствует состоянию полной однородности субстрата в метантенке.

При использовании модернизированной системы перемешивания за период 42 мин показатель QM близок к 1 (показатель качества перемешивания QM=0,9899), что на 18% больше, чем в метантенке с типовой системой перемешивания (рис. 6). При дальнейшем перемешивании значение показателя QM стабилизируется.

Таким образом, при использовании модернизированной системы перемешивания время перемешивания составляет 42 мин, а типовой системы – 83 мин (показатель качества перемешивания QM=0,8835).

Рис. 6.  Показатели качества перемешивания в метантенке

Для обоснования достоверности разработанного показателя качество перемешивания в метантенках также оценивалось с помощью статистического критерия UI (Terashima M., Goel R., Noike T., Nihon University, Tokyo, Japan).

Критерий UI – относительное отклонение по модулю от среднего значения объемной концентрации:

,				(12)

где  - средняя объемная концентрация в метантенке, 1/м3;  - средняя объемная концентрация в i-том элементарном объеме , 1/м3; W - объем метантенка, м3;   – элементарный объем метантенка, м3; N – число элементарных объемов.

Однородному распределению субстрата в метантенке соответствует UI=0. Полученные результаты, представленные на рис. 7, подтверждают, что лучшее перемешивание осуществляется в резервуаре с модернизированной системой гидравлического перемешивания.

Рис. 7.  Зависимость индекса однородности UI от времени перемешивания в метантенке

В работе Mendoza A.M., Martinez T.M., Montanana V.F. (Universitat Politècnica de València, Spain) для оценки качества перемешивания предлагается определять внутри метантенка «мертвые зоны». «Мертвая зона» - это область, в которой отсутствует любое движение кроме осаждения (скорость седиментации определяется по закону Стокса).

На рис. 8 представлено соотношение рабочего объема и объема «мертвых зон» в метантенках при различных системах перемешивания.

| метантенк с типовой системой перемешивания | метантенк с модернизированной системой перемешивания |
| --- | --- |

Рис. 8.  Соотношение рабочего объема и объема «мертвых зон» в метантенках при различных системах перемешивания

Модернизированная система гидравлического перемешивания обеспечивает минимальный объем «мертвых зон» в метантенке, что свидетельствует о более высоком качестве перемешивания по сравнению с типовой системой.

Результаты оценки качества перемешивания в резервуаре метанового брожения, полученные разными методами, согласуются между собой и не противоречат друг другу. Высокое качество перемешивания в метантенке с модернизированной системой гидравлического перемешивания подтверждается как разработанным показателем, так и другими известными критериями.

С использованием разработанного показателя качества перемешивания QM, исследовано влияние геометрических параметров метантенка на качество перемешивания при типовой и модернизированной системах гидравлического перемешивания. В работе исследованы метантенки с соотношением .

На рис.9 представлены зависимости значения времени перемешивания от соотношения H/D. Использование модернизированной системы гидравлического перемешивания эффективно и целесообразно для метантенков с рассмотренным диапазоном соотношений H/D=0,23÷1,2, т.к. предложенная система перемешивания обеспечивает снижение времени, затрачиваемого для достижения заданного качества перемешивания, что в свою очередь приводит к существенному уменьшению времени работы системы и экономии электрической энергии. Максимальный эффект от использования модернизированной системы перемешивания наблюдается для метантенков с соотношением H/D от 0,7 до 1, время затраченное на перемешивание в данных аппаратах в 2 раза меньше, чем в аналогичных метантенках с типовой системой перемешивания.

Рис. 9. Время перемешивания при использовании типовой и модернизированной систем перемешивания в зависимости от соотношения высоты и диаметра метантенка (H/D)

На основе численных исследований определены зависимости основных эксплуатационных характеристик модернизированной системы гидравлического перемешивания в метантенке с различным соотношением высоты к диаметру (H/D) от гидродинамических режимов (рис.10).

Рис. 10. Характеристики модернизированной системы гидравлического перемешивания (H/D – отношение высоты к диаметру метантенка)

Полученные данные использовались при проведении теплового и эксергетического анализа.

В четвертой главе проведен тепловой и термодинамический анализ технологической схемы производства биогаза с типовой и модернизированной системами гидравлического перемешивания.

На рис.11 представлена технология метанового брожения биоотходов с системой гидравлического перемешивания.

Рис. 11. Принципиальная схема метанового брожения биоотходов с системой гидравлического перемешивания:

1 – фекальный насос; 2 – теплообменник типа «труба в трубе» 3 – метантенк;

4 – циркуляционный насос; 5 – компрессор; 6 – газгольдер; 7 – ДВС; 8 – котел-утилизатор.

Рассмотрено два варианта ее конструктивного оформления:

- вариант 1: с типовой системой гидравлического перемешивания;

- вариант 2: с модернизированной гидравлической системой перемешивания.

Результаты теплового анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1. Количество потребляемой теплоты и тепловая эффективность технологических схем производства биогаза

| Вид оборудования | Количество подводимой теплоты, кВт | Тепловой КПД η |
| --- | --- | --- |
|  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 1 | Вариант 2 |
| Теплообменник | 632,80 | 632,82 | 0,97 | 0,97 |
| Метантенк | 67,04 | 67,04 | 0,75 | 0,75 |
| ДВС | 85,56 | 154,00 | 0,25 | 0,25 |
| Котел-утилизатор | 29,70 | 39,71 | 0,86 | 0,86 |
| В целом по схеме | 815,10 | 893,55 | 0,16 | 0,16 |

Количество подводимой теплоты в первой схеме составило 815,10 кВт, во второй схеме 893,55 кВт. Тепловой КПД и аппаратов, и схемы в целом в результате модернизации системы перемешивания не изменился.

Результаты термодинамического расчета для технологических схем производства биогаза представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты термодинамического расчета для технологических схем производства биогаза

| Вид оборудования | Количество подводимой эксергии, кВт | Эксергетический коэффициент полезного действия ηex |
| --- | --- | --- |
|  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 1 | Вариант 2 |
| Теплообменник | 513,25 | 513,25 | 0,92 | 0,92 |
| Метантенк | 388,90 | 400,21 | 0,61 | 0,69 |
| ДВС | 128,09 | 163,66 | 0,44 | 0,48 |
| Котел-утилизатор | 42,99 | 74,13 | 0,47 | 0,46 |
| В целом по схеме | 1073,24 | 1151,26 | 0,17 | 0,27 |

Термодинамический анализ показал, что эксергетический КПД метантенка с модернизированной системой перемешивания на 8% выше, чем при применении типовой системы перемешивания. Термодинамический анализ показал, что схема производства биогаза с модернизированной системой гидравлического перемешивания является более эффективной, ее эксергетический КПД составляет 27%, что на 10% больше, чем в схеме с типовой гидравлической системой перемешивания.

Для оценки экономической выгоды от модернизации схемы был проведен расчет экономических показателей биогазовой технологии.

Различие в капитальных затратах на технологическое оформление рассматриваемых схем заключается в наличии дополнительных вентилей, сгонов, трубопроводов, болтов и гаек в метантенке с модернизированной системой перемешивания. Срок окупаемости схемы с модернизированной системой перемешивания составляет 5,1 года при реализации полученных удобрений.

основные результаты и выводы

1. Получена математическая модель, позволяющая проводить численные исследования процесса гидравлического перемешивания в метантенке, а также определять эффективные конструктивные и режимные параметры метантенка биогазовой установки: форму, геометрические характеристики аппарата и устройств, обеспечивающих циркуляцию субстрата, внутренние конструктивные особенности, расход органического субстрата, время перемешивания.

2. Предложена модернизированная система гидравлического перемешивания в метантенке. На примере метантенков цилиндрической формы объемом 3 м3 установлено, что при использовании модернизированной системы перемешивания время перемешивания составляет 42 мин, а типовой системы – 83 мин.

3. Получены зависимости коэффициента динамической вязкости свиного навоза от концентрации сухого вещества (от 6% до 12%) и скорости сдвига в диапазоне от 2,01 с-1 до 304 с-1 при температуре от 100С до 600С. Органический субстрат с концентрацией сухого вещества до 8% является ньютоновской жидкостью.

4. Предложен показатель качества перемешивания органического субстрата в метантенке БГУ. Сравнение наиболее распространенных на практике метантенков (соотношение высоты к диаметру аппарата H/D=1)  с типовой и модернизированной системой перемешивания, подтвердило, что при использовании предложенной системы перемешивания качество перемешивания увеличивается на 18%.

5. Использование модернизированной системы гидравлического перемешивания эффективно и целесообразно для метантенков с рассмотренным диапазоном соотношений H/D=0,23÷1,2, т.к. предложенная система перемешивания обеспечивает снижение времени, затрачиваемого для достижения заданного качества перемешивания, что в свою очередь приводит к существенному уменьшению времени работы системы и экономии электрической энергии. Максимальный эффект от использования модернизированной системы перемешивания наблюдается для метантенков с соотношением H/D от 0,7 до 1, время затраченное на перемешивание в данных аппаратах в 2 раза меньше, чем в аналогичных метантенках с типовой системой перемешивания.

6. Установлено, что при использовании модернизированной системы гидравлического перемешивания эксергетический КПД метантенка увеличивается на 8%, а технологии в целом на 10%. Применение разработанной системы гидравлического перемешивания является экономически целесообразным. Срок окупаемости технологии с модернизированным конструктивным исполнением составляет 5,1 года.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

Публикации в журналах, входящих в перечень ВАК

- Караева Ю.В., Трахунова И.А. Обзор биогазовых технологий и методов интенсификации процессов анаэробного сбраживания // Труды Академэнерго. 2010. №3. С. 109-127.

- Трахунова И.А., Халитова Г.Р., Караева Ю.В. Эффективность процесса анаэробного сбраживания при различных режимах гидравлического перемешивания // Альтернативная энергетика и экология. 2011. № 10. С. 90-94.

- Trakhunova I.A. Efficiency of anaerobic fermentation under various types of hydraulic mixing // Труды Академэнерго. 2011. № 4. С. 130-135.

- Караева Ю.В., Трахунова И.А., Халитова Г.Р., Даминов А.З. Оценка качества перемешивания в реакторах метанового брожения// Вестник Казанского технологического университета. 2012. № 10. С. 226-230.

- Караева Ю.В., Трахунова И.А., Миндубаев А.З., Белостоцкий Д.Е, Минзанова С.Т., Пушкин С.А., Буренков С.В. Экспериментальное определение коэффициента динамической вязкости свиного навоза// Вестник Казанского технологического университета. 2012. № 16. С. 169-171.

- Вачагина Е.К., Халитова Г.Р., Караева Ю.В., Трахунова И.А. Математическая модель теплообмена в системе поддержания температурного режима в реакторе метанового брожения// Вестник Казанского технологического университета. 2012.  №19. С. 33– 36.

- Вачагина Е.К, Караева Ю.В., Трахунова И.А. Анализ эффективности технологических схем метанового брожения биоотходов при различных способах перемешивания// Энергосбережение и водоподготовка. 2013. № 4. С. 16-18.

- Караева Ю.В., Трахунова И.А., Халитова Г.Р., Исламова С.И.  Влияние геометрических параметров метантенка на эффективность процесса метанового брожения // Вестник Казанского технологического университета. 2013. № 19. С. 211-214.

Патенты

- Пат. 115350 Российская Федерация. МПК U 1, C02F3/28 (2006.01) Установка анаэробной переработки органических отходов / Караева Ю.В., Халитова Г.Р., Трахунова И.А.; заявитель и патентообладатель: Учреждение Российской академии наук Казанский научный центр РАН. –№ 2011124487/05, заявл. 16.06.2011; опубл. 27.04.2012.

Другие издания

- Трахунова И.А., Караева Ю.В. Эффективность гидравлического перемешивания при различных способах загрузки органического субстрата в реактор БГУ // Молодой ученый. 2012. № 4. С. 45-50.

- Трахунова И.А., Караева Ю.В. Повышение энергетической эффективности биогазовой установки// Материалы Международной молодежной научной конференции «Туполевские Чтения», Казань, 26-28 мая 2010 г., с. 98-99.

- Трахунова И.А., Караева Ю.В. Эффективность работы биогазовой установки с периодическим перемешиванием// Материалы XVIII Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов. Радиоэлектроника, электротехника и энергетика. Москва, 24-25 февраля 2011г. Т.3. С. 413-414.

- Трахунова И.А. Гидравлическое перемешивание органического субстрата в БГУ// Материалы XVIII Школы-семинар молодых ученых и специалистов под руководством академика РАН А.И. Леонтьева Проблемы газодинамики и тепломассообмена в новых энергетических технологиях. г.Звенигород, 23-27 мая 2011г. С. 400-401.

- Трахунова И.А., Караева Ю.В. Эффективность биогазовой установки при гидравлическом перемешивании// Материалы VII Международной молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения». Казань, 25–27 апреля 2012 г., с. 53-54.

- Караева Ю.В., Трахунова И.А. Эффективность перемешивания в анаэробных реакторах// Тезисы докладов XII Международной школы-конференции молодых ученых «Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики», Новосибирск, 13-16 июня 2012г., с. 56.

- Трахунова И.А., Караева Ю.В. Гидродинамика и теплообмен в реакторе анаэробного сбраживания при гидравлическом перемешивании// Тезисы докладов XII Международной школы-конференции молодых ученых «Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики», Новосибирск, 13-16 июня 2012г., с. 111.

- Караева Ю.В., Трахунова И.А. Экспериментальное исследование динамической вязкости субстрата, применяемого в производстве биогаза// XIII Всероссийская школа-семинар по проблемам физики конденсированного состояния вещества (СПФКС-13), Екатеринбург, 7 – 14 ноября 2012г., с. 208.

- Трахунова И.А., Караева Ю.В. Влияние геометрических параметров метантенка на качество гидравлического перемешивания // Тезисы докладов Всероссийской конференции молодых учёных «Новые нетрадиционные и возобновляемые источники энергии», Новосибирск, 3-4 октября 2013г., с. 48.

- Трахунова И.А., Караева Ю.В. Анализ энергетической эффективности технологии метанового брожения биоотходов // Тезисы докладов  9-ой Международной научно-технической конференции «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве», 21-22 мая 2014 г.

- Караева Ю.В., Трахунова И.А. Оценка качества перемешивания метантенке биогазовой установки // Тезисы докладов  9-ой Международной научно-технической конференции «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве», 21-22 мая 2014 г.

Подписано в печать		      19.07.2014			Формат 60(84/16

Гарнитура «Times»		Вид печати РОМ			Бумага офсетная

Физ. печ. л. 1.0			Усл. печ. л. 0.94			Уч.-изд. л. 1.0

Тираж 100 экз.

# Footnotes

( В руководстве работой принимала участие к.т.н. Караева Ю.В.